1     Дисплей и описание

1.1    Описание на бутоните

| Наименование | Бутон | Обяснение |
| --- | --- | --- |
| Настройка на дължината на шева |  | Увеличаване и намаляване дължината на шева |
| Образци на затяжки |  |  |
| Красиво шиене |  | натиснете този бутон за да използване или отключите функцията за красиво шиене |
| Свободно шиене |  | Бутон за свободно шиене |
| Шиене с постоянен шев |  |  |
| Увеличение на скоростта |  | Увеличаване на скоростта на шиене. |
| Намаление на скоростта |  | Намаляване на скоростта на шиене. |
| Увеличаване на параметъра |  | Увеличаване стойността на параметъра. |
| Намаляване на параметъра |  | Намаляване стойността на параметъра. |
| Настройване на функционалните параметри |  | Настройване на параметръра |
| Потвърждаващ бутон |  | Запомняне на измененията |
| Начална затяжка |  | Изпълняване на затяжката на B сегмента или на A, B сегменти 1 път Изпълняване на затяжката А, B сегменти 2 пъти. |
| Крайна затяжка |  | Изпълняване на затяжката на C сегмента или на C, D сегменти 1 път Изпълняване на затяжката C, D сегменти 2 пъти. |
| Положение за спиране на иглата |  | Кратко натискане за превключване Горна/Долна позиция за спиране на иглата |
| Настройване на автоматичното вдигане на крачето |  | Натискайки този бутон можете да изберете следните автоматични функции: вдигане на крачето, вдигане след пауза, вдигане след рязането или автоматичното вдигане е изключено. |
| Свободно шиене |  | Натискайки този бутон можете да настроите функцията на свободно шиене. |
| Последователно завъртащо се шиене |  | Натискайки този бутон можете да настроите функцията на последователно завъртащо се шиене. |
| Настройка за плавно стартиране |  | Натиснете го за ва включите или изключите функцията за плавен старт. |
| Настройване на ръчното вдигане на крачето |  | Натискайки този бутон можете да вдигнете или спуснете. |
| Мултисекционно шиене |  | Продължително натискане на бутона ще включва 4-, 7-, 8- или определено от работника секционно шиене. Дълго натискане на този бутон превключва P72, P92, P128. |
| Автоматична функция |  | 1. Натиснете този бутон за да включите или изключите автоматичното шиене с постоянен шев. 2. Дългото натискане връща заводските настройки. |
| Рязане |  | 1. Натиснете този бутон за включване или изключване на рязането. 2. Дългото натискане на бутона показва брояча. |
| Вдигане или вдяване на иглата |  | Натиснете този бутон за да вдигнете или вденете иглата. |

1.2 Спомагателна функция

1.2.1 Режим на отстраняване на грешки

Продължителното натиснете на интерфейса за параметрите за отстраняване на грешки (P72、P92、P128) , или кратко натиснете 4-тата колона +、- за да се определи параметъра за настройка, кратко натиснете S за да се отвори настройката на дадения параметър.

P72 Настройване на горната позиция: Когато на интерфейса излезе настройването на този параметър завъртете ръчното колело обратно на часовниковата стрелка, когато на интерфейса се изпише желаната от Вас стойност натиснете кратко бутон S за да я запомните.

P92 Начален ъгъл на енкодера: Когато на интерфейса излезе настройването на този параметър, краткото натиснете на бутона за корекция на шева, мотора ще се включи автоматично, ще определи и изпише на екрана, натиснете кратко бутон S за да я запомните. Не променяйте ъгъла случайно, защото това може да доведе до ненормална работа или повреда на контролната кутия и мотора.

P128 тестване на функцията на рязане: Когато на интерфейса излезе настройването на този параметър, краткото натиснете на бутона за рязането, ще покаже настроената операция.

1.2.2 Режим на модела за свободно шиене

Натиснете кратко бутона Patt  за да светне избора на модела за свободно шиене “n0”（n0 е нормален режим на свободно шиене），натиснете за кратко 4-тата колона +、- за да настроите желания режим и натиснете бутон S за да го запомните.

1.2.3 Настройване на модела за свободно шиене

Дългото натискане на бутона Patt включва определянето на модела на свободното шиене. Светва  “n-01 01”，кратко натискайте 4-тата колона +、- за да определите n01-n09 номера на модела, краткото натискане на бутона  определя желания номер от 01 до 10 на сегмента, настройка на номера на модела, натиснете бутон S за да съхраните, преминаване към кореспондиращия параметър за настройване “01 1 3.0”， кратко натиснете 1-вата или 2-рата колона бутони +、- за да настроите 00-99 бода, кратко натиснете 4-тата колона +、- за да настроите 1-9 повтаряния, кратко натиснете  за да настроите дистанцията на иглата, след завършване на настройките кратко натиснете бутон S за да запомните. Натиснете бутон Р за да излезете от настройките.

1.2.4 Връщане на заводските настройки

Продължителното натискане на един бутон в главното меню връща заводските настройки.

2     Списък на параметрите

| № | Параметър | Диапазон | Фабрична | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | Максимална скорост (об/м) | 100-3700 | 3500 |  |
| P04 | Скорост на началната затяжка (об/м) | 100-3200 | 2000 |  |
| P05 | Скорост на крайната затяжка (об/м) | 100-3200 | 2000 |  |
| P06 | Скорост на бар-така (об/м) | 100-3000 | 2000 |  |
| P07 | Скорост на плавния старт (об/м) | 200-1500 | 400 |  |
| P08 | Брой шевове за плавен старт | 0-99 | 2 |  |
| P09 | Скорост на автоматично шиене с постоянен шев (об/м) | 200-4000 | 2500 | Настройването е възможно, когато бутона е активен. |
| P15 | Режим на корекция на шева | 0-4 | 2 | Диапазони (0-4) на режима: 0: Половин шев 1: Един шев 2: Непрекъснато коригиране на половин шев 3: Непрекъснато коригиране на един шев 4. Непрекъснато коригиране на шева и бързо спиране на машината. |
| P17 | Избор на автоматичен режим на преброяване | 0-1 | 1 | 0: P41 параметърът се увеличава автоматично 1: P41 параметърът деактивира авто броенето. |
| P28 | Избор на режима на бар-така | 0-2 | 1 | 0: Ръчно – Педал-контролът може да спре и стартира. 1: Автоматично, Кратко натискане на педала може автоматично да изпълни включването на действието. |
| P29 | Спиране след рязането | 0-50 | 20 |  |
| P32 | Баланс на шевове за бар-така | 0-200 | 167 |  |
| P35 | Изключване, когато няма конец | 0-1 | 1 | 0- Функцията е изключена 1 – Функцията е включена |
| P36 | Освобождаване на притискането/ смяна на скобата | 0-1 | 1 | 0: Функцията за освобождаване на притискането е изключена, функцията за приспособлението на скобата е включена. 1: Функцията за освобождаване на притискането е включена, функцията за приспособлението на скобата е изключена. |
| P37 | Избор на вайпър, функция скоба (настройка на налягането на скобата) | 0-11 | 3 | 0: Изключени 1: Включен вайпър 2-11: Включена скоба и налягането стъпково се увеличава. |
| P41 | Брояч на крайното количество изделия | 0-9999 | 0 | Валидно е за вкараните шевни части и автоматично се запомня; за даго нулирате – дълго натискайте бутона „минус“. |
| P49 | Скорост на рязане (об/м) | 100-350 | 250 | Настройване на скоростта на рязане |
| P53 | Отказване вдигането на крачето, при половин натискане на педала | 0-2 | 1 | 0: Изключено 1: Пълно и половин натискане на педала с функция на повдигане на крачето 2: Пълно натискане на педала с функция на повдигане на крачето, Половин натискане на педала без функция на повдигане на крачето. |
| P54 | Време на рязане（мсек） | 10-990 | 200 |  |
| P55 | Време за притискане / почистване на конеца | 10-990 | 380 |  |
| P58 | Регулиране на горната позиция | 0-1439 | 80 | Регулиране на горната позиция Иглата ще спира по-рано когато стойността намалява. Иглата ще спира по-късно когато стойността се увеличава. |
| P59 | Регулиране на долната позиция | 0-1439 | 780 | Регулиране на долната позиция Иглата ще спира по-рано когато стойността намалява. Иглата ще спира по-късно когато стойността се увеличава. |
| P60 | Скорост на тестване（r/S ） | 100-3700 | 3500 |  |
| P61 | Тест A | OFF/ON | OFF | Поддържа режима на тестване |
| P62 | Тест B | OFF/ON | OFF | Пълен |
| P63 | Тест C | OFF/ON | OFF | Без синхронизатор |
| P64 | Работно време за тестове B и C | 1-250 | 20 |  |
| P65 | Време за спиране на тестове B и C | 1-250 | 20 |  |
| P66 | Тестване на превключвателя за защита на машината | 0-2 | 0 | 0: Изключено 1: Тестван нулев сигнал； 2: Тестван позитивен сигнал |
| P68 | Ограничавани на максималната скорост | 4000 | 3700 |  |
| P72 | Регулиране на горната стоп позиция на иглата | 0-1439 |  | Регулирането се извършва с ръчното колело. При желаната от Вас позиция натиснете бутон S за да запазите като горна позиция за спиране на иглата. |
| P73 | Регулиране на горната стоп позиция на иглата | 0-1439 |  | Регулирането се извършва с ръчното колело. При желаната от Вас позиция натиснете бутон S за да запазите като долна позиция за спиране на иглата. |
| Р74 | Позитивно компенсиране са ширината на шева | 0-100 | 50 |  |
| P75 | Компресия на дължината на задната затяжка | 0-100 | 50 |  |
| P80 | Ъгъл на рязането на първото подаване | 5-1459 | 950 | Първи ъгъл на рязането на конеца (калкулиран от най-ниската позиция 00) |
| P82 | Ъгъл на рязането на второто подаване | 0-1459 | 1412 | Ъгъл на рязането на конеца при второто подаване (калкулиран от най-ниската позиция 00) |
| P92 | Стартов ъгъл на енкодера |  |  | Прочетете началния ъгъл на енкодера, установен от производителя, не го променяйте случайно (параметърът не може да бъде изменен ръчно, случайното му изменение може да доведе до повреда на контролната кутия и мотора). |
| P101 | Начален ъгъл за освобождаване на напрежението на конеца | 1-359 | 30 |  |
| P102 | Краен ъгъл за освобождаване на напрежението на конеца | 1-359 | 180 |  |
| P103 | Ток на старта на действието на апарата на скобата | 0-300 | 5 |  |
| P112 | Време на забавяне преди куката задейства с функция скоба без почистване (мсек) | 0-990 | 100 |  |
| P113 | Време на действие на куката задейства с функция скоба без почистване (%) | 0-990 | 30 |  |
| P114 | Време на забавяне връщането на куката задейства с функция скоба без почистване (%) | 0-990 | 30 |  |
| P115 | Работен цикъл на куката с функция скоба без почистване (мсек) | 1-100 | 30 |  |
| P116 | Време на засмукване на функцията скоба без почистване (мсек) | 0-5000 | 1000 |  |
| P122 | Сензор за старта на коляното | 0-1023 | 600 |  |
| P123 | Ограничаване на ширината на шева |  |  |  |
| P128 | Тестване функцията та рязане на стъпковия мотор |  |  | Тестване на рязянето на конеца, натиснете бутона с ножицата за да тествате процеса (рязането ще има две действия) |
| P129 | Корекция на нулевата точка на двигателя с обратен ход | 0-100 | 50 |  |
| P130 | Корекция на нулевата точка на двигателя за рязане. | 0-100 | 50 |  |
| P131 | Нормална дължина на шевовете | 0-74 | 52 | Дължина на шевовете при нормален режим на шиене |
| P132 | Къса дължина на шевовете | 0-74 | 36 |  |
| P133 | Увеличена дължина на шевовете | 0-74 | 74 |  |
| P134 | Второ разстояние за рязане (след действието) | 0-200 | 145 |  |
| P136 | Максимално вдигане на крачето | 0-150 | 145 |  |
| P137 | Първо разстояние за рязане (преди действието) | 0-200 | 110 |  |
| P141 | Скорост на рязане 2 | 20-400 | 200 | Втора скорост на рязане |
| P142 | Скорост на рязане 1 | 20-400 | 150 | Първа скорост на рязане |
| P146 | Скорост на крачето | 20-250 | 200 |  |
| Р149 | Ток на празен ход на мотор1 | 1-12 | 6 |  |
| Р150 | Ток на празен ход на мотор2 | 1-12 | 8 |  |
| Р151 | Максимален ток на мотор1 | 1-12 | 12 |  |
| Р152 | Максимален ток на мотор2 | 1-12 | 8 |  |
| P153 | Дължина на красивия шев | 0-74 | 25 |  |
| P154 | Скорост на красивия шев | 100-1000 | 500 |  |
| P155 | Промяна на функцията за корекция на предната лента на машината | 0-1 | 0 | 0: Функция за корекция на предните шевове 1: Функция – Кондензиран шев |
| P159 | Директория на красивите шевове | 0-1 | 0 | 0: позитивна 1: негативна |
| P160 | Брой на красивите шевове | 0-12 | 0 | При 0 функцията е изключена. |

Забележка: указаните стойности са само за сведение, реалната стойност на параметрите е предмет на всяка отделна машина

3  Кодове на грешките

| Код | Проблем | Действия |
| --- | --- | --- |
| E01 | Свръх волтаж | Изключете машината и проверете захранващата верига. (Ако напрежението е много високо – поправете) Ако напрежението е нормално, снемете контролната кутия и информирайте производителя. |
| E02 | Нисък волтаж | Изключете машината и проверете захранващата верига. (Ако напрежението е много ниско – поправете) Ако напрежението е нормално, снемете контролната кутия и информирайте производителя. |
| E03 | Грешка при комуникацията на процесора | Изключете машината и проверете свързването на операционния панел. Ако е лошо или хлабаво – поправете и включете машината. Ако все още има грешка, снемете контролната кутия и информирайте сервизния център. |
| E05 | Връзката на устройството за управление на скоростта е ненормална | Изключете машината и проверете свързването на контролера на скоростта за дефекти. Поправете и включете машината. Ако все още има грешка, снемете контролната кутия и информирайте производителя. |
| E07 | Мотора е блокиран – грешка в ротора | Завъртете ръчното колело. Ако е блокирано, отстранете механичната повреда. Ако то работи нормално, проверете свързването на енкодера с мотора. Поправете ако е лошо или хлабаво. Ако все още има грешка, снемете контролната кутия и информирайте сервизния център. |
| E08 | Ненормална работа на функцията на стъпковия мотор | Проверете стойността N14 на параметър P42, 0: ненормална комуникация; 2: свръх ток на мотора на задната затяжка 4: мотора за задната затяжка не може да намери началната точка. 16: свръх ток на мотора за рязането 32: мотора за рязането не може да намери началната точка. Изключете машината и проверете дали стъпковия мотор не е блокирал, ако е блокирал отстранете повредата. Ако ли не е, проверете свързванията да не са лоши или хлабави. Поправете и включете машината. Ако все още не работи, снемете мотора и информирайте производителя. |
| E10 | Защита на електромагнита от свръх ток | Изключете машината и проверете връзките на електромагнита (електромагнитната клапа) или дали електромагнита ( електромагнитната клапа ) е счупен. |
| E09 E11 | Грешка на позициониращия сигнал | Изключете машината и проверете свързванията на енкодера да не са лоши или хлабави. Поправете и включете машината. Ако все още има грешка, снемете контролната кутия и информирайте сервизния център. |
| Е13 | Защита от прегряване | Изключете захранването и проверете дали захранващия блок не е прегрят, и дали свързването не е хлабаво |
| E14 | Грешка на сигнала на енкодера | Изключете машината и проверете свързванията на енкодера да не са лоши или хлабави. Поправете и включете машината. Ако все още има грешка, снемете контролната кутия и информирайте производителя. |
| E15 | Ненормална работа на защитата на захранващия блок | Изключете машината и отново я включете. Ако все още има грешка, снемете контролната кутия и информирайте производителя. |
| E16 | Ненормална работа на стъпковия мотор за рязане | Моля, проверете дали механизма за рязане се връща в коректната позиция. Ако е да, проверете дали настройките за рязане са коректни или не. |
| E17 | Предпазителят за шевната маса не е в правилната позиция | Изключете машината и проверете дали главата е в нормално положение или не, дали предпазителя на главата не е повреден или счупен. |
| E20 | Моторът греши при старта (Грешка на електрическия ъгъл) | Изключете машината и проверете връзките между енкодера и мотора да не са лоши или хлабави. Поправете и включете машината. Ако все още има грешка, снемете контролната кутия и информирайте сервизния център. |